## Slide 1
Sistem Analisis Sinyal EEG Menggunakan Metode ERP

## Slide 2
CONTENS
Method
Priority
Program Strategic
Evaluation
Conclusion

## Slide 3
Introduction
Teknologi Electroencephalography (EEG) saat ini telah digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak, yang memungkinkan deteksi perubahan sinyal dalam hitungan milidetik. Perangkat EEG umumnya terdiri dari elektroda yang dipasang pada kulit kepala, dan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi otak seperti perhatian, ingatan, dan respons terhadap rangsangan.
Completed Project
Event-Related Potential (ERP) adalah metode analisis sinyal EEG yang digunakan untuk mengukur respons listrik otak terhadap suatu stimulus tertentu, seperti suara, gambar, atau tugas kognitif. Metode ERP digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang relevan dalam pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa, dan pengaruh kognitif lainnya.

## Slide 4
Method
Electroecephalography (EEG)
Electroencephalography (EEG) adalah teknologi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala.
Go/No-go Association Task (GNAT)
Go or No Go Association Task (GNAT) adalah metode penilaian kognitif yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. GNAT menerapkan batas waktu respons untuk menilai seberapa cepat individu bereaksi terhadap stimulus yang diberikan.
EEG Signal Recording
Perekaman sinyal EEG dilakukan dengan responden adalah remaja berusia 16-18 tahun. Perekaman sinyal EEG menggunakan EEG 16 Kanal

## Slide 5
Method
EEG Signal Filtering
Filtering berperan penting dalam pengolahan sinyal EEG. Filtering sinyal EEG digunakan untuk meloloskan frekuensi yang diinginkan dan meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Umumnya frekuensi sinyal EEG di rentang 4-40Hz
Independent Component Analysis (ICA)
Independent Component Analysis (ICA) digunakan untuk memilih dan menghilangkan komponen tertentu dalam sinyal yang tidak diinginkan
Event Related Potential
Event-Related Potential (ERP) adalah metode analisis sinyal EEG yang digunakan untuk mengukur respons listrik otak terhadap suatu stimulus tertentu, seperti suara, gambar, atau tugas kognitif.

## Slide 6
Priority
Dalam pengembangan sinyal EEG, tentunya terdapat prioritas yang dapat dikembangkan sebagai metode analisis yang baru seperti:
Metode analisis signal dari power spectral signal
Brain activity after filtering and removing unnecessary components
Metode ICA & filtering untuk preprocessing signal
Metode Analisis sinyal menggunakan ERP berdasarkan stimulus yang ada
Analisis sinyal menggunakan Machine Learning / Deep Learning

## Slide 7
Program Strategic
Tentunya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, diperlukan rancangan program untuk melakukannya:
Mempersiapkan untuk percobaan perekaman sinyal EEG
Mempersiapkan referensi yang terkait
Melakukan preprocessing signal
Melakukan analisis data menggunakan ERP
Membuat model Machine Learning / Deep Learning untuk memprediksi pola kedepannya

## Slide 8
Evaluation
Untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian ini, validasi pertama adalah dari video responden ketika melakukan perekaman sinyal EEG. Dalam perekaman sinyal EEG terdapat video yang digunakan untuk memantau sikap dan fokus responden dalam menjalankan tes GNAT.
Setelah dirasa validasi dan tes menggunakan video sesuai, kemudian analisis dapat dilakukan dengan metode ERP utnuk melihat perubahan energi otak pada responden setelah diberikan stimulus.
Brain activity after filtering and removing unnecessary components
Setelah dirasa data ERP mencukupi, maka dapat dilakukan analisis menggunakan metode Machine Learning ataupun Deep Learning

## Slide 9
Thank You